PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej  Nr 270713W – dr. pow. 1302W – Gusin – dr. gminna 270711W 
w km   0+000 ÷ 1+625

| L.p. | Kod SST | Nr poz. cen. | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | km 0+000 ÷ 1+625 | 1,625 |
| NAWIERZCHNIA |
| 2.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-06-00 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej- bitum. | m² | km 0+000 ÷ 1+625 – 1625 m x 5,1 m = 8287,5 m² PT ( skrzyżowanie ) – 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) = 15,5 m² | 8303 |
| 2.2 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową. | m² | km 0+000 ÷ 1+625 – 1625 m x 5,1 m = 8287,5 m² PT ( skrzyżowanie ) – 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) = 15,5 m² | 8303 |
| 2.3 | D.05.03.05 b | KSNR 00-06-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wbudowanym mechanicznie wg PN-EN, KR-2 | Mg | Zał. nr 1 – tabela wyrównania nawierzchni | 436,05 |
| 2.4 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-02-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. | m² | km 0+000 ÷ 1+625 – 1625 m x 5,0 m = 8125,0 m² PT ( skrzyżowanie ) – 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) = 15,5 m² | 8140,5 |
| POBOCZA |
| 3.1 | D.06.03.01 | KNR 02-31-1402-05-00 | Mechaniczne ścinanie poboczy o gr.do5 cm (wsp. 0,5) z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 1625 m x 2 x 0,5 m | 1625 |
| 3.2 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm ( wsp. 1,2 ) | m² | 1625 m x 2 x 0,5 m | 1625 |
| 3.3 | D.06.03.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III z dokopu z tr. urobku na odl. do 1 km. | m³ | 1625 m x 2 x 0,25 m x 0,12 m | 97,5 |
| OZNAKOWANIE |
| 4.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt |  | 14 |
| 4.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m² ( znaki średnie, folia II generacji ) | szt |  | 20 |