PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobienie Jeziory 
w km 0+000 ÷ 0+205  nr ew. dz. 301;304;303

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | km 0+000 ÷ 0+205 | 0,205 |
| ODWODNIENIE |
| 1.2 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0625-02-00 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt | km 0+070 str. L | 1 |
| 2.2 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0511-03-00 | Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 300 mm | m | km 0+070 str. L | 7,5 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 3.1 | D.02.02.01 | KSNR 00-01 -0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV, samochody samowyładowcze | m³ | km 0+000 ÷ 0+033,68 – 33,68 m xn 4,5 m x 0,2 m = 30,31 m³ km 0+033,68 ÷ 0+053,68 – 20 m x ( 4,5 m + 4,6 m ) : 2 x 0,2 m = 18,2m³ km 0+053,68 ÷ 0+084,31 – 30,66 m x 4,6 m x 0,2 m = 28,21 m³ km 0+084,31 ÷ 0+128,09 – 43,78 m x ( 4,6 m + 5,1 m ) ; 2 x 0,2 m = 42,47 m³ km 0+128,09 ÷ 0+149,91 – 21,82 m x 5,1 m x 0,2 m = 22,26 m³ km 0+149,91 ÷ 0+169,0 – 19,09 m x ( 5,1 m + 4,5 m ) : 2 x 0,2 m = 18,33 m³ km 0+169 ÷ 0+205 – 36 m x 4,5 m x 0,2 m = 32,4 m² ul. Pioaskow – [15 m x 5 m + 2 x ( 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 ] x 0,2 m = 16,38 m³ | 208,56 |
| 3.2 | D.02.02.01 | KSNR 00-01 -0204-04-01 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III-IV ( Krotność 4,0 – 4 km ) | m³ | km 0+000 ÷ 0+033,68 – 33,68 m xn 4,5 m x 0,2 m = 30,31 m³ km 0+033,68 ÷ 0+053,68 – 20 m x ( 4,5 m + 4,6 m ) : 2 x 0,2 m = 18,2m³ km 0+053,68 ÷ 0+084,31 – 30,66 m x 4,6 m x 0,2 m = 28,21 m³ km 0+084,31 ÷ 0+128,09 – 43,78 m x ( 4,6 m + 5,1 m ) ; 2 x 0,2 m = 42,47 m³ km 0+128,09 ÷ 0+149,91 – 21,82 m x 5,1 m x 0,2 m = 22,26 m³ km 0+149,91 ÷ 0+169,0 – 19,09 m x ( 5,1 m + 4,5 m ) : 2 x 0,2 m = 18,33 m³ km 0+169 ÷ 0+205 – 36 m x 4,5 m x 0,2 m = 32,4 m² ul. Pioaskow – [15 m x 5 m + 2 x ( 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 ] x 0,2 m = 16,38 m³ | 208,56 |
| ELEMENTY ULIC |
| 4.1 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0402-04-00 | Ławy betonowe z oporem pod oporniki | m³ | 444,6 m x 0,06 m³/ | 26,68 |
| 4.2 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0403-03-00 | Opornik betonowe wtopione o wymiarach 12 x 25 x 100 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | km 0+000 ÷ 0+205 str. L i P – 205 m x 2 = 410 m ul. Piaskowa – 2 x 11 m + 2 x 2 x 3,14 x 4 m x 0,25 = 34,6 m | 444,6 |
| 4.3 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-03-00 | Warstwa odsączająca na poszerzeniach, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | km 0+033,68 ÷ 0+149,91 str. L – 116,23 m x 0,82 m | 95,31 |
| 4.4 | D.04.06.01 | KNR 02-31-0109-03-00 | Podbudowy betonowe z betonu B-15, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m² | km 0+033,68 ÷ 0+149,91 str. L – 116,23 m x 0,06 m | 69,74 |
| 4.5 | D.04.06.01 | KNR 02-31-0606-03-00 | Podbudowy betonowe z betonu B-15, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm ( Krotność 3,0 – 3 cm ) | m² | km 0+033,68 ÷ 0+149,91 str. L – 116,23 m x 0,06 m | 69,74 |
| 4.6 | D.08.05.01 | KNR 02-31-0606-03-00 | Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm | m | km 0+033,68 ÷ 0+149,91 str. L – 116,23 m | 116,23 |
| 4.7 |  | KNR 02-11-0411-01-00 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu „EKO” na podsypce cementowo - piaskowej | m² | km 0+160 ÷ 0+190str. L – 30m x 0,6 m | 18 |
| PODBUDOWA |
| 5.1 | D.04.02.01 | KSNR 00-06-0104-03-00 | Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | km 0+000 ÷ 0+033,68 – 33,68 m x 4,5 m = 151,56 m² km 0+033,68 ÷ 0+053,68 – 20 m x ( 4,5 m + 4,0 m ) ;2 = 85 m² km 0+053,68 ÷ 0+084,31 – 30,66 m x 4,0 m = 122,64 m² km 0+084,31 ÷ 0+128,09 – 43,78 m x ( 4,0 m + 4,5 m ) : 2 = 186,07 m² km 0+128,09 ÷ 0+205 – 76,91 m x 4,5 m = 346,10 m² ul. Piaskowa – 15m x 5m + 2 x ( 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 ) = 81,9 m² | 973,27 |
| 5.2 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łmanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² | km 0+000 ÷ 0+033,68 – 33,68 m x 4,5 m = 151,56 m² km 0+033,68 ÷ 0+053,68 – 20 m x ( 4,5 m + 4,0 m ) ;2 = 85 m² km 0+053,68 ÷ 0+084,31 – 30,66 m x 4,0 m = 122,64 m² km 0+084,31 ÷ 0+128,09 – 43,78 m x ( 4,0 m + 4,5 m ) : 2 = 186,07 m² km 0+128,09 ÷ 0+205 – 76,91 m x 4,5 m = 346,10 m² ul.Piaskowa – 15m x 5m + 2 x ( 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 ) = 81,9 m² | 973,27 |
| NAWIERZCHNIA |
| 6.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | km 0+000 ÷ 0+033,68 – 33,68 m x 4,5 m = 151,56 m² km 0+033,68 ÷ 0+053,68 – 20 m x ( 4,5 m + 4,0 m ) ;2 = 85 m² km 0+053,68 ÷ 0+084,31 – 30,66 m x 4,0 m = 122,64 m² km 0+084,31 ÷ 0+128,09 – 43,78 m x ( 4,0 m + 4,5 m ) : 2 = 186,07 m² km 0+128,09 ÷ 0+205 – 76,91 m x 4,5 m = 346,10 m² ul.Piaskowa – 15m x 5m + 2 x ( 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 ) = 81,9 m² | 973,27 |
| 6.2 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | km 0+000 ÷ 0+033,68 – 33,68 m x 4,5 m = 151,56 m² km 0+033,68 ÷ 0+053,68 – 20 m x ( 4,5 m + 4,0 m ) ;2 = 85 m² km 0+053,68 ÷ 0+084,31 – 30,66 m x 4,0 m = 122,64 m² km 0+084,31 ÷ 0+128,09 – 43,78 m x ( 4,0 m + 4,5 m ) : 2 = 186,07 m² km 0+128,09 ÷ 0+205 – 76,91 m x 4,5 m = 346,10 m² ul.Piaskowa – 15m x 5m + 2 x ( 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 ) = 81,9 m² | 973,27 |
| 6.3 | D.05.03.05 a | KSNR 00-06-0309-02-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | km 0+000 ÷ 0+033,68 – 33,68 m x 4,5 m = 151,56 m² km 0+033,68 ÷ 0+053,68 – 20 m x ( 4,5 m + 4,0 m ) ;2 = 85 m² km 0+053,68 ÷ 0+084,31 – 30,66 m x 4,0 m = 122,64 m² km 0+084,31 ÷ 0+128,09 – 43,78 m x ( 4,0 m + 4,5 m ) : 2 = 186,07 m² km 0+128,09 ÷ 0+205 – 76,91 m x 4,5 m = 346,10 m² ul.Piaskowa – 15m x 5m + 2 x ( 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 ) = 81,9 m² | 973,27 |
| POBOCZA |
| 7.1 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( Krotność 1,2 – 12 cm ) | m² | km 0+000 ÷ 0+033,68 str. L – 33,68 m x 0,5 m = 16,84 m² km 0+149,91 ÷ 0+205 str. L – 55,09 m x 0,5 m = 27,55 m² km 0+000 ÷ 0+205 str. P – 205 m x 0,5 m = 102,50 m² | 146,89 |
| OZNAKOWANIE |
| 8.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt |  | 5 |
| 8.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 ( znaki średnie, folia II generacji ). | szt |  | 9 |
| 8.3 |  | Analiza własna | Ustawienie pachołków drogowych U1a i U1b | szt |  | 20 |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 9.1 | D.03.02.01 | KNR 02-31-1406-03-00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe ( studnie kanalizacji sanitarnej ) | szt |  | 5 |