PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi w m. Szymanowice Duże w km 0+000 ÷ 0+846

| L.p. | Kod SST | Nr poz. cen. | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | km 0+000 ÷0+846 | 0,846 |
| PODBUDOWA |
| 2.1 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-06-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m² | km 0+000 ÷0+846 – 846 m x 4,3 m | 3637,8 |
| NAWIERZCHNIA |
| 3.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową | m² | km 0+000 ÷0+846 – 846 m x 4,1 m | 3468,6 |
| 3.2 | D.05.03.05.b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | km 0+000 ÷0+846 – 846 m x 4,1 m | 3468,6 |
| 3.3 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m² | km 0+000 ÷0+846 – 846 m x 4,0 m | 3384 |
| POBOCZA |
| 4.1 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( wsp. 1,2 – 12 cm ) | m² | km 0+000 ÷0+846 – 846 m x 2 x 0,3 m | 507,6 |
| OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME |
| 5.1 | D.07.02,01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | Plan sytuacyjny | 10 |
| 5.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 ( znaki średniej wielkości, folia II generacji ) | szt | Plan sytuacyjny | 12 |
| 5.3 | D.07.01.01 | KSNR 00-06-0705-03-00 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni liniami krawędziowymi przerywanymi malowanymi mechanicznie | m² | Linia przerywana P-1d – 846 m x 2 x 0,12 m x 0,5 | 101,52 |