PRZEDMIAR  ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej Nr 270707W w m. Sobienie Biskupie w km 2+712 ÷ 3+236

nr ewid. działki 1048

| L.p. | Kod SST | Nr poz. cen. | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PODBUDOWA |
| 1.1 | D.02.01.00 | KSNR 02-31-0107-01-00 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, zagęszczenie mechaniczne, śrenia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm. | m3 | km 2+712 ÷ 3+326 – 524 m x 5,3 m x 0,05 = 183,86 m3 | 183,86 |
| NAWIERZCHNIA |
| 2.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-04-00 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m² | km 2+712 ÷ 3+326 – 524 m x 5,1 m = 2672,4 m² | 2672,4 |
| 2.2 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową | m² | km 2+712 ÷ 3+326 – 524 m x 5,1 m = 2672,4 m² | 2672,4 |
| 2.3 | D.05.03.05.b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | km 2+712 ÷ 3+326 – 524 m x 5,1 m = 2672,4 m² | 2672,4 |
| 2.4 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-02-03 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | km 2+712 ÷ 3+326 – 524 m x 5,0 m = 2620 m² | 2620 |
| POBOCZA |
| 3.1 | D.06.03.01 | KSNR 02-31-0114-07-00 | Pobocza z kruszywa łamanego, grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m² | km 2+712 ÷ 3+326 – 524 m x 2,0 x 0,75m = 786 m² | 786 |