KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 270707W w m. Sobienie Biskupie w km 3+236 ÷ 3+836

| L.p. | Kod SST | Nr poz. cen. | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | 0,600 |  |  |
|  | Razem roboty przygotowawcze |  |
| NAWIERZCHNIA |
| 2.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-04-00 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m² | 3375,5 |  |  |
| 2.2 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową | m² | 3375,5 |  |  |
| 2.3 | D.05.03.05.b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | 3375,5 |  |  |
| 2.4 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m² | 3315,5 |  |  |
|  | Razem nawierzchnia |  |
| POBOCZA |
| 3.1 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-1301-05-00 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie – grubość ścinania 10 cm ( wsp. 05 – 5 cm ) z zał. i wywiezieniem urobku na odkład na odl. do 1 km | m² | 900 |  |  |
| 3.1 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 900 |  |  |
|  | Razem pobocza |  |
| OZNAKOWANIE PIONOWE |
| 4.1 | D.07.02,01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt | 5 |  |  |
| 4.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 ( znaki średniej wielkości, folia II generacji ) | szt | 7 |  |  |
|  | Razem oznakowanie pionowe i poziomepobocza |  |
|  | Razem: | X | X | X |  |
|  | Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |