KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 270710W w m. Piwonin na dł. 754 mb

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | 0.754 |  |  |
|  | Razem roboty przygotowawcze |  |
| PODBUDOWA |
| 2.1 | D.04.04.02 | KNR 02-31-0114-07-00 | Wmocnienie podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m² | 463,6 |  |  |
| 2.2 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-06-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszceniu 15 cm | m² | 532 |  |  |
| 2.3 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym mechanicznie | Mg | 158,67 |  |  |
|  | Razem podbudowa |  |
| NAWIERCHNIA |
| 3.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-06-00 | Mechaniczne czyszcenie nawierzchni ulepszonej – bitum. | m² | 2115,6 |  |  |
| 3.2 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | 3058,8 |  |  |
| 3.3 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | 943,2 |  |  |
| 3.4 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-01-05 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu sfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m² | 3032,6 |  |  |
|  | Razem nawierzchnia |  |
| POBOCZA |
| 4.1 | D.06.03.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku na odległośc do 1 km, w gruncie kat. III-IV ( uzupełnienie poboczy gruntem kat. III ) | m³ | 16,8 |  |  |
| 4.2 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 754 |  |  |
|  | Razem pobocza |  |
| OZNAKOWANIE |
| 5.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 cm | szt | 9 |  |  |
| 5.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Znaki nzakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m² ( znaki średniej wielkości, folia II generacji ) | szt | 11 |  |  |
|  | Razem oznakowanie |  |
|  |  |  | Razem: | X | X | X |  |
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |
|  |  |  | Ogółem: |  |  |  |  |

Słownie:

Wartość netto: ......................................................................................................................... zł.

Podatek VAT........................................................................................................................... zł.

Wartość brutto:......................................................................................................................... zł.

Podpis/y  ......................................................................................................................................

( osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu )

Pieczątka imienna i firmowa