OPIS TECHNICZNY

do  projektu budowlanego - wykonawczego przebudowy drogi Nr ew. dz. 301; 304; 303 w m. Sobienie - Jeziory

- Podstawa opracowania

- zlecenie Wójta Gminy Sobienie - Jeziory

- uzgodnienia wstępne z Wójtem Gminy co do zakresu planowanych robót drogowych oraz  technologii i realizacji

- mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500

- bezpośredni pomiar sytuacyjno – wysokościowy w terenie (uzupełniający)

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
Dz. U. Nr 43 z 1999 r. z późniejszymi zmianami

- Stan istniejący

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi wewnętrznej posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną kruszywem naturalnym i łamanym o zmiennej szerokości części jezdnej 
i zmiennej jej grubości 5 ÷ 8 cm. Szerokość uregulowanego stanu prawnego pasa drogowego jest zmienna i wynosi 6,0 ÷ 10,5 m. Początek drogi o nawierzchni gruntowej rozpoczyna się w umownie przyjętym km 0+000 na krawędzi parkanu cmentarza grzebalnego i kończącej się drodze o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 4,0 m i przyległym ściekiem prefabrykowanym szer. 0,6 m, a kończy w km  0+205,0, gdzie rozpoczyna się droga 
o nawierzchni z betonu asfaltowego szer. 5,0 m i tworzy skrzyżowanie po stronie lewej z ul. Piaskową. Omawiana droga ( ulica ) zlokalizowana jest na ukształtowanym terenie, które tworzy zbocze o niezbyt wielkim pochyleniu tak w przekroju poprzecznym  jak też
i w podłużnym, co obrazować będzie wykonany profil podłużny drogi.

Ustalenie rzędnych wysokości dokonano w oparciu o niwelację własną zakładając Rp roboczy o rzędnej H-97,96 na cokole betonowym ogrodzenia, co pokazano na planie zagospodarowania strona lewa km 0+205.

- Stan projektowany

Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego zdecydowano o zastosowaniu nawierzchni  z asfaltobetonu z lewostronnym ściekiem z elementów prefabrykowanych 
i ograniczonej opornikami betonowymi 12 x 25 x 100 oraz wzmocnionymi poboczami kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5. Szczegółowe rozwiązania techniczne pokazano na przekrojach normalnych. Grunty na których zlokalizowana jest omawiana droga zaliczana jest do gruntów przepuszczalnych G-1 przy poziomie wody gruntowej w najniższej rzędnej niwelety około 1,5 m. Warunki gruntowo – wodne zaliczone jako dobre. Ukształtowanie terenu obliguje do zebrania wód opadowych poprzez studzienkę ściekową 
i skierowanie jej do zaniżenia terenowego będącego własnością samorządu mieszkańców 
m. Sobienie – Jeziory.

Realizacja robót obliguje inwestora ( właściciela terenu ) do wprowadzenia oznakowania pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, który jest integralną częścią niniejszego projektu. Na czas robót drogowych należy wprowadzić czasową organizację ruchu wykorzystując ulicę Górną, Krótką i Piaskową uwzględniając dojazd awaryjny do posesji dz. nr ew. 242; 248; 253; 254.

Wykonawca robót wyłoniony w przetargu publicznym powinien organizować roboty tak aby skrócić ich czas realizacji do niezbędnego minimum, a roboty rozpocząć po protokólarnym przejęciu pasa drogowego i wprowadzeniu czasowej organizacji robót. Granice pasa drogowego należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę, tak aby nie naruszyć interesu prawnego osób trzecich, a wykonawca zobligowany jest do wyznaczenia – zlokalizowania urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej, tak aby nie uległo uszkodzeniu w czasie robót