OPIS TECHNICZNY

do  projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w m. Gusin 
w km 0+000 ÷ 1+625

gm. Sobienie – Jeziory pow. Otwock

- Podstawa opracowania

- zlecenie Wójta Gminy Sobienie - Jeziory

- uzgodnienia wstępne z Wójtem Gminy co do zakresu robót i technologii ich realizacji

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 
  z 1999 r. z póżn. zmianami)

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 1000

- bezpośredni pomiar sytuacyjno – wysokościowy w terenie ( uzupełniający )

- Stan istniejący

Przewidziany do  przebudowy odcinek drogi gminnej rozpoczyna się na krawędzi drogi powiatowej Nr 1302 W, a kończy w km 1+625,0 na krawędzi drogi przywałowej – przy wale rz. Wisły w m. Gusin. Na całej długości omawianego odcinka do drogi przylegają użytki rolne i luźna zabudowa gospodarcza z obu stron drogi. Szerokość uregulowanego pasa drogowego wynosi 7 – 8 m. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną szer. 5,2 – 5,3 m 
i obustronne pobocza gruntowe szer. 1,5 – 2,0 m. Z uwagi na zaleganie drogi na gruntach przepuszczalnych  i usytuowanie drogi w niewielkim nasypie droga nie posiada rowów przydrożnych, gdyż nie ma takiej potrzeby. Oznakowanie pionowe drogi posiada braki. 
Z uwagi na gospodarcze wykorzystanie drogi przez właścicieli przylegających posesji to również stanowi i nadal stanowić będzie dojazd do rz. Wisły w czasie zagrożenia powodziowego. W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć wodociągowa, linia energetyczna i telefoniczna.

- Stan projektowany

Realizując ustalenia z Wójtem Gminy pozostawia się dotychczasową szerokość drogi dostosowując jej konstrukcję nośności dla ruchu KR-1 o szer. 5,0 m i wzmocnienia poboczy na szerokości 0,5 m kruszywem kamiennym o frakcji 0 – 31,5 mm grubości 
12 cm. Ze względu na ograniczoną szerokość uregulowanego pasa drogowego i brak możliwości pozyskania gruntu pod jego poszerzenie nie przewiduje się poszerzenia łuków poziomych, ani też zwiększenia spadków poprzecznych na tych łukach. Wobec tego zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości znakami pionowymi. Ustalenie rzędnych istniejącej niwelety drogi dokonano wykonując niwelację własną z dowiązaniem do rzędnych niwelacji państwowej zakładając Rp robocze, które pokazano w projekcie zagospodarowania pasa drogowego. Zakres robót do wykonania przewidziano tak, aby nie naruszać interesu prawnego osób trzecich i utrzymać dotychczasową dostępność przyległych gruntów i posesji do tej drogi.

Przewidziane materiały do jej przebudowy są powszechnie stosowane 
w budownictwie drogowym i posiadają wymagane atesty i certyfikaty.