Opis techniczny

do projektu budowlanego – wykonawczego przebudowy drogi gminnej 
w m. Warszawice gm. Sobienie- Jeziory pow. otwocki
 dz. nr ewid. 159

- Podstawa opracowania

- zlecenie Wójta Gminy Sobienie – Jeziory

- uzgodnienia wstępne z Wójtem Gminy Sobienie – Jeziory

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000

- bezpośredni pomiar sytuacyjno-wysokościowy w terenie (uzupełniający)

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dn. 14 maja 1999 r. z późn. zm.)

- Stan istniejący

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej rozpoczyna się w m. Warszawice 
na krawędzi drogi powiatowej nr 2735W (Warszawice – Warszówka). Omawiany odcinek drogi posiada uregulowaną szerokość pasa drogowego szer. 12 m i nawierzchnię bitumiczną szerokości 6,0 m oraz obustronne pobocza gruntowe. Wzdłuż drogi zlokalizowana jest zabudowa gospodarcza i mieszkaniowa z niezbędną infrastrukturą. W km 0+700 str. prawa zlokalizowana jest Publiczna Szkoła Podstawowa.

W pasie omawianej drogi jest zlokalizowana sieć wodociągowa i linia energetyczna napowietrzna z przyłączami kablowymi.

Stan nawierzchni bitumicznej jest w stanie złym z uwagi na liczne deformacje powodujące zastoiska wody w czasie opadów ze względu na zaniżenia jak i też brak odpowiednio ukształtowanych poboczy i opływowych rowów, które mogą gromadzić wodę, bo nie na każdym odcinku może być skierowana w przyległy teren. Również nawierzchnia 
w planie nie jest usytuowana symetrycznie w pasie drogowym, a podczas przebudowy należy dążyć do jej nowego ukształtowania. Dwa łuki poziome na początkowym odcinku wymagają, 
aby w granicach możliwości terenowych ich parametry techniczne dostosować 
do wytycznych zawartych w w/w rozporządzeniu.

- Stan projektowany

Realizując  sugestię  Wójta  Gminy  w  przekroju  normalnym  przewidziano   poszerzenie

istniejącej nawierzchni tak, aby po jej przebudowie powstało ulepszone jedno pobocze 
dla obsługi ruchu pieszego. Wymagać to będzie poszerzenia istniejącej nawierzchni średnio 
o 1,0 m i na niektórych odcinkach z obu stron do takiej szerokości, aby powstała jezdnia dwukierunkowa o szer. 5,5 m oraz ulepszone pobocze 1,5 m. Ponadto należy po przeciwległej stronie ulepszonego pobocza wzmocnić pobocze kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m 
i grubości 12 cm.

Zakres robót obrazują zaprojektowane przekroje normalne oraz wyliczenia ilości robót 
w części analitycznej. Rzędne niwelacji ustalono o niwelację własną z dowiązaniem 
do niwelacji państwowej zakładając repery robocze na zaworach wodociągowych 
co pokazano na planie zagospodarowania pasa drogowego.

Zakres robót nie wprowadza zmian w środowisku przyrodniczym i nie ogranicza dostępności właścicielom przyległych posesji do przebudowanej drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych przewidziano również wykonanie nowego przejścia dla pieszych przed szkołą w miejscu istniejącego jako przejście wyniesione na progu zwalniającym co wymaga odpowiedniego oznakowania. Pokazano to w projekcie stałej organizacji ruchu. Materiały przewidziane do robót drogowych są powszechnie stosowane w budownictwie drogowym i posiadają niezbędne certyfikaty i atesty.