PROJEKT  ZAWIERA

- orientacja

- opis techniczny

- plan sytuacyjny

- wykaz zastosowanego oznakowania

1

Projekt

stałej organizacji ruchu

przebudowanej drogi gminnej Nr 270713W

„ dr. pow. 1302W – Gusin – dr. gminna 270711W”

w km 0+000 ÷ 1+625

gmina Sobienie - Jeziory, powiat Otwock

Inwestor :

GMINA SOBIENIE- JEZIORY

08-443 Sobienie – Jeziory

ul. Garwolińska 16

Opracowanie:                                                   Nr upr. projektowych:                                           Podpis:

Bogusław Godula                 upr. GP.7342/20/86/94

Zdzisław Kowaluk

Data opracowania:

LISTOPAD  2015

Opis techniczny

do projektu stałej organizacji ruchu przebudowanej drogi gminnej 
Nr 270713W „ – dr. pow. 1302W – Gusin – dr. gminna 270711W”
 w gminie Sobienie – Jeziory pow. Otwock

km 0+000 ÷ 1+625

- Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 )

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2002 r. w spawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczenia na drogach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 )

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie oznakowania pionowego na przebudowanej drodze gminnej Nr 270713W o nawierzchni z asfaltobetonu w m. Gusin o szerokości jezdni 5,0 m jednojezdniowej 
i obustronnych poboczach gruntowych ser. 1,0 m wzmocnionych kruszywem kamiennym gr. 12 cm o szer.
 0,5 m. Omawiana droga gminna rozpoczyna się na krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1302W, przebiega przez miejscowość Gusin i kończy na krawędzi drogi gminnej  130711W o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem kamiennym zwanej potocznie drogą przywałową – wały ochronne rz. Wisły.

- Charakterystyka drogi

Przebudowana droga posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0 m i obustronne pobocza gruntowe szer. 1,0 m. Parametry drogi dostosowane do kategorii „L”.

- Cel projektu

Projekt stałej organizacji ruchu opracowano w związku z jej przebudową dostosowując oznakowanie pionowe do obowiązujących przepisów prawnych, a tym samym umożliwiając użytkownikom drogi bezpieczne z niej korzystanie.

- Znaki drogowe

Do oznakowania stosować znaki odblaskowe z folii typu 2, używając tarcz znaków średniej wielkości. Tarcze znaków przymocować do słupków z rur stalowych ocynkowanych i zabetonowanych trwale w gruncie.

- Termin wprowadzenia oznakowania

Planowany termin wprowadzenia oznakowania po przeprowadzeniu przebudowy tego odcinka drogi tj. do dnia  31.08.2017 r.